Плита газовая

Модели  М018

Руководство по эксплуатации

Плита газовая

Модель  М-018

Плита предназначена и опробована для работы на природном газе (G20). Газ должен быть подведен при помощи медной или стальной трубы или гофрированного шланга из нержавеющей стали, проложенного по стене в соответствии с действующими требованиями. Убедитесь, что Плита настроена на используемый тип газа. В противном случае обратитесь к специалисту.

Убедитесь, что соединение не препятствует правильному функционированию ни одной из частей Плиты. На половине поверхности входного разъема нарезана наружная резьба. Возможно использование двойного суженного переходника с закрепленной перемычкой

Расположение. Плита может быть установлена в предназначенной для этого кухонной мебели любого типа, в том числе сделанной из камня, металла, дерева или дерева с тонким пластиковым покрытием,  при условии, что термостойкость материалов составляет 90(С.

Плита может быть встроена под рабочую поверхность кухонного стола. В исполнении Плиты в колониальном стиле или из нержавеющей стали установка возможна в кухонную колонку, в связи с чем вентиляционные зазоры должны составлять не менее 80-90 мм.

Вентиляция помещения

Внимание – Плиту можно устанавливать только в постоянно проветриваемых помещениях

- Общая площадь Плиты /

600x600x500

- Плита стоит на 4-х регулирующихся ножках, что позволяет обеспечить необходимую высоту.

2

Для правильной работы газового Плиты воздух, необходимый для    процесса горения, должен поступать в помещение естественным путем.

Воздух должен попадать в помещение через отверстия во внешних стенах. Эти отверстия не должны быть загорожены, ни с внутренней ни с внешней сторон. Отверстия по возможности должны располагаться ближе к полу в стене, противоположной точке горения газа. Если невозможно сделать отверстия в комнате, где расположен прибор, необходимый воздух может быть взят из смежного помещения, если это не спальня или пожароопасное помещение.

Вытяжка

Помещение должно иметь систему вытяжки продуктов горения газа, состоящую из вытяжных шкафов, соединенных напрямую с дымоходом или выходящих на улицу. Если использование вытяжного шкафа невозможно, следует установить электрический вентилятор на внешней стене или в окне.

Установка

- Размещение и газовая установка должны производится компетентными специалистами, так же как и дальнейшее устранение технических неполадок.

- Установка специалистом необходима для лучшего функционирования моделей.

- Плита должна быть установлена в помещении, которое хорошо проветривается с тем, что бы предотвратить недопустимую концентрацию газа (вредных веществ).

- Для установки нужного уровня и высоты Плиты существуют 4 регулируемые ножки.

Газовое соединение

- Подключение газа должно производится только компетентным специалистом:

- Проверте чтобы давление газа соответствовало указанному давлению газа для промышленных аппаратов.

- После установления аппарата, проверьте, выключены  ли газовые краны и проверьте, нет ли утечки газа на местах стыковки труб, (если есть утечка газа, в первую очередь проветрите помещение и отключить подачу газа).

Во время работы аппарата должна работать вытяжка над Плитой

3

- С обоих боков Плиты не должно ничего находится на расстоянии 20см. для свободной циркуляции воздуха.

- При любых технических неполадках обращайтесь в технический сервис обслуживания аппарата

Технические характеристики

| модель | ширина | длина | высота | мощность | Расход газа | вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М-018 | 600 | 600 | 500 | 4,5 Кw | 650гр/ч | 30 |

Замена функциональных частей

Чтоб Плита функционировала хорошо, необходим уход и присмотр  за частями и компонентами.

Нагревающие элементы

Прежде чем производить замену частей убедитесь, что Плита выключена от подачи газа.

Замена термостата регуляции (електро модель)

- поднять решетку и снять переднюю панель , предварительно сняв ручку, заглушку воды и термостат контроля;

- Отвинтите два шурупа прижимающие лампочку, которая находится под передней крышкой;

- вынуть лампочку и заменить целым термостатом с новой лампочкой;

- Поставить новый элемент.

Замена форсунок

- поднять верхнюю крышку и снять панель, предварительно сняв ручку;

- снять гайку держащую форсунку

- отвинтить болт прикрепляющий крепление,

- снять форсунку и заменить новой.

4

Описание

Характеристики Верх: металлическая поверхность разделенная 0т 1 до 2 ячеек(согласно модели) размер согласно модели 25х25мм, 30х30, 40х40, .

Все газовые приборы одобрены Советом Европы.

Функциональные особенности:

1. Используется для приготовления мяса, рыбы и овощей различными способами;

- Плита нагревается благодаря тепловому излучению исходящего из газовых горелок;

- Стальная газовая горелка обеспечивает сгорание газа и нагрев Плита.

Ежедневная  чистка:

Чтобы содержать Плита у в чистоте, необходимо:

- Мыть каждый день поверхность и внутреннею часть теплой водой и моющими средствами, тщательно промывать поверхность.

- Никогда не чистить поверхность железными щётками, т.к. они могут оставить частички железа и повредить поверхность.

- Если Плита  не используется  в течении  продолжительного времени, то рекомендуется покрыть тонким слоем вазелина,  особенно внешнюю часть .

5

Гарантийное обязательство

Pimak гарантирует, что оборудование, указанное ниже не содержит дефектов по причине качества изготовления или материалов, а также его нормальное функционирование после проведения монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с условиями гарантии:

- данное обязательство включает в себя стоимость запасных частей и затраты на работу при условии пуска оборудования в эксплуатацию специалистами Pi-mak стоимость доставки дефектных изделий со склада Pi-mak в г.Киеве до потребителя оплачивается покупателем;

- данная гарантия не распространяется на быстро изнашиваемые части принадлежности, такие как: лампы, нагревательные элементы, режущие ножи и детали абразивные диски, предохранители, стекла и пр., а также на упаковочные материалы.

Гарантии не охватывают стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

- непредусмотренного инструкцией применения или чрезмерного использования аппарата;

- повреждения за счет удара или падения ;

- подключения оборудования с параметрами не указанными в инструкции, а также подключения в сеть без заземления (если этого требует оборудование);

- повреждения за счет пожара, наводнения или других стихийных бедствий;

- подключения, ремонта изделия представителями сторонней организации;

- транспортировка изделия в неправильном положении.

Настоящая гарантия ни в коем случае не дает права на возмещение прямых или косвенных убытков.

ГАРАНТТИЙНЫЙ ТАЛОН №

На ……………….. зав. № ………….. установленный гарантийный срок………… мес. с момента продажи.

6